## Slide 1: Cơ Chế Associative Mapping
Giải Thích

## Slide 2: Ánh xạ liên kết toàn phần (FULL ASSOCIATIVE MAPPING)
Mỗi Block có thể nạp vào bất kỳ Line nào của cache.
• Địa chỉ của bộ nhớ chính bao gồm hai trường:
- Trường Word giống như trường hợp ở trên (w bit)
- Trường Tag dùng để xác định Block của bộ nhớ chinh (T bit).
Tag xác định Block đang nằm ở Line đó
Do 1 block có thể được nạp vào bất cứ line nào nên để xác định block đã nằm trong line hay chưa thì phải duyệt tất cả các line

## Slide 3: Ánh xạ liên kết toàn phần (FULL ASSOCIATIVE MAPPING)
•Vídụ
Input: Kích thước bộ nhớ chính : 4GB
Kích thước Cache : 1MB
Kích thước Line = 32 byte
Output:
Kích thước bộ nhớ chính : 4GB = 232 byte => N = 32 bit
Kích thước Line = 32 byte = 25byte => W = 5 bit
Số bit của trường Tag: T = 32 - 5 = 27 bit

## Slide 4: ÁNH XẠ LIÊN KẾT TẬP HỢP (Associative Mapping)
Các line trong Cache được chia ra thành tập(nhóm) line
Mỗi block chỉ được ánh xạ vào bất kỳ line nào trong tập nào đó mà thôi. Ví dụ Block b chỉ có thể nập vào bất kỳ line nào trong nhóm các line thứ i. Ví dụ 2 lines một nhóm (two way associative mapping), Số Block bộ nhớ chính là modulo 2^13.
000000, 00A000, 00B000, 00C000 ... ánh xạ cùng nhóm.

## Slide 5
Ví dụ
- Input: Kích thước bộ nhớ chính : 4GB
-Kích thước Cache : 32 Kb
-Kích thước Line = 64 byte
-4 Line/Set 4 -way associative mapping
-Output:
-Kích thước bộ nhớ chính : 4GB = 232 byte => N = log2(232) = 32 bits
-Kích thước Line = 64 byte = 26byte => W = 6 bits
-Số lượng lines: 32 Kb / 64 =512
-Số lượng các tập hợp: 512 / 4 = 128= 27=> d=7 bits
-Số bit của trường Tag: T = 32 – (6+7) = 19 bits